## Slide 1
8D报告
1D-成立团队
2D-定义问题
3D-制定临时措施
4D-原因分析及验证
5D-制定改善对策及初步验证
6D-执行改善措施及效果验证
7D-预防再发生（标准化）
8D-团队祝贺（财务结余）
客户投诉
内部投诉
问题解决
客户满意

## Slide 2
1D 成立团队
要素：
团队领导：协调推动
团队资源：提供支持
团队成员：合作分工
人员数量：多少
团队成员 | 职位 （职责） | 各阶段分工 |  |  |  | 
 |  | 临时对策 | 原因分析 | 树立对策 | 改善实施 | 标准化
 | Leader |  |  |  |  | 
 | PM |  |  |  |  | 
 | PD |  |  |  |  | 
 | QE |  |  |  |  | 
 | PE |  |  |  |  | 
 | PMC |  |  |  |  | 

## Slide 3
2D 问题描述
问题=期望目标-现实
描述问题的基本方法：（5W2H）
Who：识别哪个客户在抱怨
When：从什么时候开始发生的
Where：什么地方发生的问题
What：适当、精确地识别问题
Why：识别已知地解释
How：什么模式或状态下发生这问题
How much：量化问题的严重程度
尽量用不良图片，不良走势来描述
顾客 |  | （图片）
时间 |  | 
地点 |  | 
事件 |  | 
影响 |  | 
走势图：一段时间内不断发生的问题
柏拉图：找关键问题

## Slide 4
3D 临时对策
考虑问题：
1、防止继续产生不良
2、减小不良对客户的影响
解决问题方向：
1、隔离在制品、召回在途和到达客户的可疑品，并置换OK品
2、如何处置产生的不良品和可疑品，筛选、返工
3、通知将受到影响的客户，如何辨识、处理不良
4、制定新的生产措施，控制流出措施
5、必要时停产
临时措施需有效且规避更大风险，需要时进行验证和FMEA分析

## Slide 5
 |  | 可疑品数量 | 处理措施 | 责任人 | 完成日期 | 完成效果
供应商端 |  |  |  |  |  | 
组织内部 | 原材料 |  |  |  |  | 
 | 在制品 |  |  |  |  | 
 | 成品仓 |  |  |  |  | 
在途品 |  |  |  |  |  | 
顾客端 |  |  |  |  |  | 
3D 临时对策
临时措施复杂，涉及到工艺或控制方式的更改可进行FMEA分析

## Slide 6
4D 原因分析及验证
考虑问题：
所列原因周全
原因和结果要有论证
原因为根本原因
进一步明确问题（不良解析）
从流程分析（流程图）
质量问题5M1E分析（鱼骨图分析）
各个可疑原因排查（历史数据分析）
关键原因确认（统计分析、DOE验证）
是否为根本原因（5WHY分析）
不良解析：
不良特征（不良图示）
不良分类（柏拉图）
详细流程图：
通过流程找到每个过程中可能造成的原因
鱼骨图：
对可疑原因进行排查
排查确认：
对所列疑点进行排查，查看5M1E是否有变更
现场观察、模拟实验、DOE、方差分析、回归分析
5Why确保问题从根本行解决
不良流出原因分析：是否需要检测关，有的话，为什么没检测出来

## Slide 7
5D 改善对策及初步验证-前后对比
考虑问题：
针对根本原因制定措施，一个原因可能有几条措施
对已经明确的措施进行验证
措施尽量具体化
原因 | 改善前控制方法 | 改善后控制方法 | 责任人 | 完成计划日期
针对根本原因1 |  |  |  | 
针对根本原因2 |  |  |  | 

## Slide 8
5D 改善对策-风险分析及改进计划
FMEA分析：
识别风险：识别工艺条件设计更改带来的新问题
降低风险：新措施带来的风险超出要求，需改进措施
特性要求 功能要求 | 失效模式 | 失效影响 | 严重度 | 失效原因 | 发生频率 | Current Process Controls |  | 可侦测性 | 风险优先指数 | 对应措施 | 相关部门 | 措施时效日期 | 严重度 | 发生频率 | 可侦测性 | 风险优先指数 | ≥90时需要提出相应的预防对策
 |  |  |  |  |  | 预防性 | 侦测性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Potential Failure Mode | Potential Failure Effects | SEV | Potential Causes | OCC | Preventive | Detective | DET | RPN | Actions Recommended | Resp. | Actions Taken | SEV | OCC | DET | RPN | 
电性能 | u'超差 | 频率偏差 | 7 | u'过高 | 2 | 窑炉一致性管控 | 电性能测试 | 3 | 42 | 每批抽测10pcs | 质量部 | 持续 | 7 | 2 | 2 | 28 | /
 |  |  |  | u'过低 | 2 |  | 电性能测试 | 3 | 42 | 每批抽测10pcs | 质量部 | 持续 | 7 | 2 | 2 | 28 | /
 | u“超差 | 损耗增加 | 7 | u“过高 | 2 | 窑炉一致性管控求, | 电性能测试 | 3 | 42 | 每批抽测10pcs | 质量部 | 持续 | 7 | 2 | 2 | 28 | /

## Slide 9
6D 改善对策及效果确认
需考虑因素：
把5D中制定的计划完成并修正（提供措施完成证据）
把5D中没有具体化的措施进行具体化
提供措施实施后的效果证据
原因 | 改善前控制方法 | 改善后控制方法 | 责任人 | 实际完成日期 | 完成证据
针对根本原因1 |  |  |  |  | 
针对根本原因2 |  |  |  |  | 
运用改善前后的数据进行对比、图示

## Slide 10
7D 标准化
需考虑的问题：
修改管理制度
作业方法
作业程序
设计规范
提供修改的证据：
将《**》文件中的**改为** 责任人：*** 计划完成日期：***

## Slide 11
8D 财务结余
需考虑的问题：
通过改善措施，未来一年可能给公司带来的结余
不良品降低计算成本
产能提高则计算利润
考虑投入的增加
数据有来源
财务结余=（改善前-改善后）*月产量*12个月*单价*项目所需投资
直接材料节省；
直接人工节省；
直接设备/能源节省；
纠正/管理费用节省；
减少调试/返工/排故费用；
本项目所需投资